## Slide 1
Aurora Remote Controller
사용 매뉴얼
LAN 환경 원격 실행 제어 시스템 | 2026-06-13
서버 모니터링
원격 제어
파일 배포
핑 체크
유비샘 최민영 대리

## Slide 2
INDEX
목차
01
시스템 개요
구성 및 통신 구조
02
설치 및 실행
패키지 설치 · 최초 실행 순서
03
서버 프로그램
서버 뷰 · 핑 모드 · 클라이언트 관리
04
명령 흐름
시작/정지 명령이 전달되는 과정
05
배포 흐름
파일이 클라이언트에 배포되는 과정
06
명령 처리 흐름
클라이언트 수신 신호별 처리 플로우차트
07
배포 뷰
폴더 단위 배포 · 순차 진행 · 내부 경로
08
단일 배포 뷰
파일 단위 배포 · 자동 백업
09
클라이언트
설정 패널 · 수동 제어 · 핑 상태
10
핑 기능
Manual / Auto 모드
11
설정 · 방화벽
JSON 설정 파일 · 포트 · 방화벽
12
문제 해결
자주 발생하는 문제 및 해결

## Slide 3
01
시스템 개요
AuroraServer.exe
명령 발행 · 클라이언트 모니터링 · 파일 배포
AuroraClient.exe
명령 수신 · Aurora.exe 실행/종료 · 상태 보고
통신 구조
클라이언트 ──────→ 서버 :9000
3초마다 상태 보고 (POST /status)
서버 ──────→ 클라이언트 :9001
버튼 클릭 시 명령 Push (POST /command)
서버 ──────→ \\IP\D$
배포 시 직접 파일 복사 (UNC 공유)
● 10초 이상 응답 없으면 자동 오프라인
● 같은 PC에 여러 IP가 있어도 모두 자동 인식

## Slide 4
02
설치 및 실행 순서
패키지 설치
pip install requests psutil
pystray pillow
EXE 빌드
build.bat 실행
→ dist\AuroraServer.exe
→ dist\AuroraClient.exe
최초 실행 순서
1
클라이언트 PC에서 AuroraClient.exe 실행
2
설정 패널에서 서버 IP · 포트 · Aurora 경로 입력 후 적용
3
서버 PC에서 AuroraServer.exe 실행
4
서버 뷰 → + 추가 버튼으로 클라이언트 IP 등록 (최초 1회)
5
클라이언트 상태가 ● 온라인으로 바뀌면 명령 발행 가능
⚠ 클라이언트를 서버보다 먼저 실행해야 합니다

## Slide 5
03
서버 프로그램 — 서버 뷰
서버 뷰
배포 뷰
단일 배포 뷰
전체 제어
• ▶ 전체 실행 — 온라인 클라이언트 전체 Aurora 실행
• ■ 전체 종료 — 온라인 클라이언트 전체 Aurora 종료
포트 설정
• 서버 포트 9000 — 클라이언트 상태 보고 수신
• 클라이언트 포트 9001 — 명령 수신
• 변경 후 적용 → 재시작 필요
배포 버전명
• 서버 뷰 입력값이 배포 뷰와 공유
• 전체 경로 적용 — 온라인 클라이언트 경로 일괄 변경
클라이언트 모니터링
항목
표시
의미
연결 상태
● 온라인
최근 10초 내 응답
연결 상태
○ 오프라인
10초 이상 무응답
Aurora
● 실행중
프로세스 실행 중
Aurora
○ 중지
Aurora.exe 없음
핑
Nms
<10ms 녹 / <50ms 노
핑
시간초과
응답 없음
마지막 응답
N초 전
마지막 상태 보고

## Slide 6
04
명령 흐름 — 시작 / 정지
▶ 시작 명령 (start)
👤
사용자
▶ 전체 실행
버튼 클릭
🖥
서버 GUI
온라인 클라이언트
목록 조회
💻
클라이언트
POST /command
{ "start" }
🚀
Aurora.exe
프로세스
실행
버튼 클릭
:9001 포트 전송
start 명령 수신
← 3초 후 상태 보고 (POST /status :9000) — 서버 화면에 ● 실행중 표시
■ 정지 명령 (stop)
👤
사용자
■ 전체 종료
버튼 클릭
🖥
서버 GUI
온라인 클라이언트
목록 조회
💻
클라이언트
POST /command
{ "stop" }
⛔
Aurora.exe
프로세스
강제 종료
버튼 클릭
:9001 포트 전송
stop 명령 수신
← 3초 후 상태 보고 (POST /status :9000) — 서버 화면에 ○ 중지 표시

## Slide 7
05
배포 흐름 — 파일이 클라이언트에 전달되는 과정
1
소스 폴더 & 버전 설정
소스 폴더 선택 · 내부 경로 입력
배포 버전명 입력 후 클라이언트 체크
2
관리자 공유 경로 접근
서버가 \\IP\D$ 로 직접 연결
계정 인증 · 클라이언트 HTTP 통신 불필요
3
파일 복사
소스 폴더 → 클라이언트 대상 폴더 (Aurora_EXE_버전명)
1대씩 순차 처리 · 행별 진행률 표시
4
경로 갱신 명령 전송
배포 완료 후 setpath 명령 자동 전송
클라이언트가 Aurora 경로 + 레지스트리 업데이트
배포 흐름 요약
① \\IP\D$
관리자 공유 복사
② setpath 명령
경로+레지스트리 갱신
🚀 Aurora.exe
새 경로에서 자동 재시작
레지스트리 부팅 경로 갱신
⚠ 배포 전 클라이언트가 온라인 상태여야 setpath 명령이 전달됩니다
💻 클라이언트 PC
D:\Aurora_EXE_1.0.0.0\
🖥 서버 PC
D:\releases\v1.0.0\x64-Debug

## Slide 8
06
클라이언트 명령 처리 흐름
📡 명령 수신 (POST /command :9001) → 명령 종류에 따라 처리 분기
start
Aurora 실행 중?
NO
Aurora.exe 실행
YES → 이미 실행중
로그 기록
3초 후 상태 보고
(서버 → ● 실행중)
stop
Aurora 프로세스
목록 탐색
프로세스 존재?
YES
taskkill 강제 종료
3초 후 상태 보고
(서버 → ○ 중지)
setpath:
<경로>
경로
config 저장
레지스트리
자동 실행 갱신
Aurora 재시작
(새 경로 적용)
LOG 기록
ping
server_ips
목록 조회
각 IP
병렬 핑 실행
설정탭 UI
결과 업데이트(ms)
setpingmode:
<mode>
mode
config 저장
UI 버튼 갱신
(Manual↔Auto)
Auto 모드?
YES
5초 자동 핑 루프 시작
판별 / 조건
처리 단계
완료 / 성공
종료 / 강제
로그 / 스킵

## Slide 9
07
배포 뷰 — 폴더 단위 배포
사용 순서
1
소스 폴더 선택 (버전별 하위 폴더 있는 부모 폴더)
2
적용 → 클라이언트 콤보박스에 하위 폴더 목록 채워짐
3
내부 경로 입력 (선택) — 예: x64-Debug
4
각 클라이언트별 소스 폴더(버전) 선택
5
배포 버전명 입력 후 적용 (서버 뷰에서)
6
체크박스로 배포할 클라이언트 선택
7
▲ 배포하기 클릭 → 1대씩 순차 배포
배포 경로 규칙
소스 부모 폴더: D:\releases
소스 폴더: v1.0.0
내부 경로: x64-Debug
→ 실제 소스: D:\releases\v1.0.0\x64-Debug\
버전명 1.0.0.0 → 대상: \\IP\D$\Aurora_EXE_1.0.0.0\
📋
1대씩 순차 배포
행별 진행률 표시
⏹
■ 중단 버튼으로
배포 취소 가능
💾
적용 — 선택값 저장
새로고침 — 복원
📡
완료 후 setpath
명령 자동 전송

## Slide 10
08
단일 배포 뷰 — 파일 단위 배포
특정 파일만 선택하여 배포 · 기존 파일 자동 백업
1
소스 폴더 선택 후 적용
2
파일 목록에서 배포할 파일 체크
3
배포 대상 클라이언트 체크
4
▲ 배포하기 클릭 → 모든 클라이언트에 병렬 처리
자동 백업
Aurora.exe → Aurora_20260613_143022.exe
백업 형식: 파일명_YYYYMMDD_HHmmss.확장자
화면 구성
파일 목록
☑ Aurora.exe
☑ config.ini
☐ readme.txt
배포 대상
☑ CLIENT 01
☑ CLIENT 02
☐ CLIENT 03
▲ 배포하기
• 모든 클라이언트에 병렬 처리
• 클라이언트 HTTP 통신 불필요 (UNC 공유 직접 접근)

## Slide 11
09
클라이언트 프로그램
설정 패널
서버 IP 목록
여러 개 등록 가능
서버 포트
9000 (기본값)
수신 포트
9001 (기본값)
Aurora 경로
폴더 경로만 입력 가능
수신 명령 종류
start
Aurora.exe 실행
stop
Aurora.exe 강제 종료
setpath:<경로>
Aurora 경로 갱신
ping
서버 IP 전체 핑 실행
setpingmode:<mode>
핑 모드 변경
수동 제어 (긴급용)
• ▶ Aurora 실행 — 즉시 실행 (중복 실행 방지)
• ■ Aurora 종료 — 프로세스 강제 종료
자동 기능
• 부팅 시 레지스트리 자동 등록
• Aurora Watchdog — 5초마다 확인 후 자동 재시작
• 자동 삭제 — 규칙별 매일 자정 실행

## Slide 12
10
핑(Ping) 기능
서버
클라이언트
직접 ICMP 핑 →
← "ping" 명령
"ping" 명령 수신 → server_ips 전체 핑 → 설정탭에 ms 표시
🖱
Manual 모드
전체 핑 버튼 클릭 시에만 핑 전송
원할 때만 한 번씩 확인
전체 핑 버튼 활성화
🔄
Auto 모드
5초마다 자동으로 전체 핑 전송
실시간 모니터링
전체 핑 버튼 비활성화
핑 결과 색상 기준:
녹색 10ms 미만
노랑 10~50ms
빨강 50ms 이상 / 시간초과
⚠ 모든 서버를 동일한 모드로 맞춰야 전체 환경에서 동작합니다

## Slide 13
11
설정 파일 & 방화벽
server_config.json
{
"client_ips": ["192.168.11.1"],
"server_port": 9000,
"client_port": 9001,
"deploy_src": "D:\\releases",
"deploy_version": "1.0.0.0",
"deploy_inner_path": "x64-Debug",
"deploy_user": "user",
"deploy_pw": "1",
"ping_mode": "manual"
}
client_config.json
{
"server_ips": ["192.168.11.7"],
"server_port": 9000,
"listen_port": 9001,
"aurora_path": "D:\\Aurora_EXE_1.0.0.0",
"ping_mode": "manual"
}
방화벽 설정
PC
포트
방향
용도
서버 PC
TCP 9000
인바운드
클라이언트 상태 보고 수신
클라이언트 PC
TCP 9001
인바운드
서버 명령 수신

## Slide 14
12
문제 해결
Q
클라이언트가 오프라인으로 표시됨
→ 클라이언트 실행 여부 · 등록 IP · 포트 9000 방화벽 확인
Q
전체 실행 눌러도 Aurora 안 켜짐
→ 온라인 상태 확인 · Aurora 경로 확인 · 클라이언트 LOG 확인
Q
포트 변경 후 통신 안 됨
→ 서버·클라이언트 모두 재시작 · 방화벽 새 포트 허용 · 포트 일치 확인
Q
배포 실패 (폴더/단일)
→ 공유 폴더(\\IP\D$) 접근 가능 여부 · 계정(user/1) · 방화벽 확인
Q
중복 실행 팝업
→ 트레이에 이미 실행 중 → 트레이 아이콘 우클릭 → 열기 선택
Q
Auto 핑인데 일부 서버만 동작
→ 해당 서버의 핑 모드가 Manual인지 확인 후 Auto로 변경
Q
설정이 초기화됨
→ EXE와 같은 폴더에 JSON 파일 존재 여부 확인 · EXE 위치 변경 시 JSON도 이동
Q
단일 배포 후 백업 파일 과다
→ 클라이언트 해당 폴더에서 파일명_날짜시간.확장자 형태 파일 수동 정리

## Slide 15
Aurora Remote Controller
서버 포트: 9000
클라이언트 포트: 9001
빌드: build.bat